ocenění nemovitých věcí - objektů bývalé zemědělské usedlosti, číslo popisné 17, sestávající z původního objektu bydlení, objektu zděné hospodářské stavby, zděné vedlejší stavby kolny, zděné stavby budovy dílny, na cizí stavební parcele číslo 25/1 a zděné stavby bývalého vepřína (mimo areál), na cizí stavební parcele číslo 45/3 v katastrálním území Letov, obci Podbořany, kraj Ústecký.

Objednavatel posudku: 	Soudní exekutor

JUDr. Marcela Dvořáčková

U Soudu č. p. 276

500 03 Hradec Králové 3

Účel posudku: 	Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí

Spis:	Sp. zn. 19 EX 847/12

Oceňovací předpis: 	Ocenění je provedeno podle ustanovení zákona č.151/1997 Sb., o oceňování  majetku a o změně některých zákonů, ve znění  pozdějších předpisů

Oceněno ke dni: 	20.července 2016

Posudek vypracoval: 	Jiří Melich

Karla Čapka 681

500 02 Hradec Králové 2

Posudek byl vypracován ve 4 vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení je uloženo v archívu znalce. Celkem posudek obsahuje 26 stran a přílohy.

V Hradci Králové, dne 4.října 2016

# 1. NÁLEZ

## 1.1 Bližší údaje o nemovitých věcech

OBSAH: 1. NÁLEZ - bližší údaje o nemovitých věcech

======

- CHARAKTERISTIKA NEMOVITÝCH VĚCÍ

2. PŘEDMĚT OCENĚNÍ

3. OBVYKLÁ CENA - rámec

4. - věcná hodnota nemovitých věcí v Kč

- metoda porovnávací nemovitých věcí

- cena nemovitých věcí v místě a čase

obvyklá

5. REKAPITULACE OBVYKLÉ CENY

6. ZNALECKÁ DOLOŽKA

- PŘÍLOHY

1. Usnesení soudního exekutora

2. Výpis z rejstříku ARES

3. Výpisy z katastru nemovitostí

4. Snímky katastrálních map

5. Polohová mapa

6. Porovnávané nemovitosti

Oceňované nemovité věci se nalézají mimo vlastní zastavěné území města Podbořany, ve střední části katastrálního území Letov, mezi objekty samostatně stojících rodinných domů u objektu vícebytových domů a jsou přístupné z místní veřejné asfaltové komunikace před objektem církevní stavby kostela.

Nemovité věci tvoří a předmětem ocenění je:

- objekt bydlení, číslo popisné 17, na cizí stavební parcele

číslo 25/1,

- objekt zděné hospodářské stavby pro chov skotu, na cizí

stavební parcele číslo 25/1,

- objekt zděné stavby kolny, na cizí stavební parcele číslo

25/1,

- objekt zděné stavby původní opravárenské dílny zemědělské

techniky, na cizí stavební parcele číslo 25/1,

- objekt zděné stavby původního vepřína (mimo areál), na cizí

stavební parcele číslo 45/3,

- venkovní úpravy,

- trvalé náletové porosty.

_________________________________________________________________

- CHARAKTERISTIKA NEMOVITÝCH VĚCÍ

Struktura popisu a stavu nemovitých věcí:

- označení:

============

Oceňované nemovité věci jsou evidovány na Výpise z katastru nemovitostí z listu vlastnictví číslo 1086 pro katastrální území Letov, obec Podbořany, kraj Ústecký.

Objekty bývalé zemědělské usedlosti byly postaveny okolo roku 1900.

Stavební parcela je v čelní části do dvora uzavřena vjezdovými vraty.

Parcely nejsou oploceny, objekty však tvoří ucelený areál.

- přípojky: - možnost napojení na elektrickou přípojku,

============ vodovodní přípojku ze studny na cizím

pozemku a kanalizační přípojku do septiku

- příslušenství: - venkovní úpravy: (přípojky inženýrských

================= sítí - odpojené; elektrická přípojka,

vodovodní přípojka, kanalizační přípojka)

dvoukřídlová plná vrata

- součásti: - trvalé okrasné porosty (náletové jasany)

============ - trvalé ovocné porosty (černý bez, blumy)

- inženýrské sítě: - v místě je možnost napojení z veřejných

=================== inženýrských sítí pouze na elektrickou

přípojku

- klady a zápory nemovitých věcí:

==================================

+ nezjištěny - poloha mimo vlastní zastavěnou část města - objekty na cizích stavebních parcelách - omezené veřejné inženýrské sítě v místě - celkově havarijní stav objektů - značná vzlínající vlhkost v objektech - povinnost úhrady daně z nabytí nemovitých věcí kupujícím - zástavní právo exekutorské pro pana Zdeňka Cvejna - nařízení exekuce - exekuční příkaz k prodeji nemovitostí - zahájení exekuce

- nájemní vztahy:

==================

- k nemovitým věcem nebyly ke dni místního šetření předloženy

žádné listiny o uzavřených nájemních smluvních vztazích,

- věcná břemena:

=================

- v katastru nemovitostí nejsou zapsána v oddílu "C" žádná věcná

břemena, která by nemovitý majetek znehodnocovala,

- movité věci:

===============

- nejsou předmětem ocenění.

## 1.2 Vlastnictví

Podle údajů z katastru nemovitostí je jako vlastník nemovitých věcí na listu vlastnictví číslo 1086 pro katastrální území Letov, obec Podbořany, kraj Ústecký evidován:

- pan Antonín Řepík, rodné číslo 480310/037, trvale bytem Konice,

číslo popisné 21, PSČ 431 56, Mašťov.

## 1.3 Přílohy posudku

Usnesení soudního exekutora, Sp. zn. 19 EX 847/12, ze dne 31.5.2016 o nařízení exekuce na majetek povinného, kterým je pan Antonín Řepík, rodné číslo 480310/037.

Výpis z Registru ekonomických subjektů, IČ 10438441, vedený Českým statistickým úřadem v ARES, pořízený dne 8.7.2016 z počítačové sítě Internet, portál "www.info.mfcr.cz."

Výpis z katastru nemovitostí pro katastrální území Letov, obec Podbořany, kraj Ústecký, list vlastnictví číslo 1086, vyhotovený soudním exekutorem z dálkového přístupu Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního dne 31.5.2016.

Výpis z katastru nemovitostí pro katastrální území Letov, obec Podbořany, kraj Ústecký, list vlastnictví číslo 10002, vyhotovený z počítačové sítě Internet dne 8.7.2016, portál "http://nahlizenidokn.cuzk.cz."

Výpis z katastru nemovitostí pro katastrální území Letov, obec Podbořany, kraj Ústecký, list vlastnictví číslo 694, vyhotovený z počítačové sítě Internet dne 8.7.2016, portál "http://nahlizenidokn.cuzk.cz."

Snímky katastrálních map pro katastrální území Letov, obec Podbořany, kraj Ústecký, vyhotovené soudním znalcem z dálkového přístupu Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního dne 8.7.2016 z mapových listů DKM.

Polohová mapa města Podbořany a místní části Letov.

Porovnávané nemovitosti - aktuální nabídky v době ocenění.

Fotodokumentace nemovitých věcí.

Místní šetření znalce se zaměřením současného stavu nemovitých věcí bylo provedeno dne 20.7.2016 na místě samém za přítomnosti povinného.

* Tento znalecký posudek byl vypracován znalcem na základě všech

dostupných informací a sdělení povinného, které měl k

dispozici v době místního šetření a při jeho písemném

vyhotovování tak z nich přímo vycházel. Znalec si proto

vyhrazuje právo na korekci závěrů, pokud by byly zjištěny

jakékoli jiné podstatné skutečnosti, které mu nebyly známy při

vypracování tohoto ocenění nebo by bylo shledáno, že údaje a

tvrzení poskytnutá povinným byla neúplná, nepravdivá či jinak

účelová.

## 1.4 Předmětem ocenění jsou

1) Zděný objekt rodinného domu, číslo popisné 17

2) Hospodářská stavba, na stavební parcele číslo 25/1

3) Zděná stavba kolny, na stavební parcele číslo 25/1

4) Zděná stavba dílny, na stavební parcele číslo 25/1

5) Zděná stavba vepřína, na stavební parcele č. 45/3

# 2. POSUDEK A OCENĚNÍ

## 2.1 Zděný objekt rodinného domu, číslo popisné 17

### 2.1.1 Popis

Předmětem ocenění je původní objekt bydlení - rodinný dům, číslo popisné 17. Stavba je s jedním podzemním podlažím, zapuštěným v hloubce 2,20 m pod úrovní okolního terénu, s jedním nadzemním podlažím a s volným půdním prostorem pod sedlovou střechou. Objekt byl postaven okolo roku 1900 na stavební parcele číslo 25/1. Všechny konstrukce dlouhodobé životnosti i většina konstrukcí krátkodobé životnosti je v objektu původní, z roku výstavby, zcela dožilá. Objekt je neobývaný a neobyvatelný.

Vnitřní účelová dispozice:

- 1. PP: sklepní prostory na ovoce a zeleninu

- 1. NP: zádveří, kuchyň, tři pokoje, koupelna

- mezipatro: suché WC

- podkroví: volný půdní prostor

Základové konstrukce stavby jsou běžného zakládání z prostého betonu, vytvořené jako betonové pasy proložené kamenem bez provedených vodorovných i svislých izolací proti zemní vlhkosti. Podezdívka je kamenná. Svislé nosné konstrukce stavby jsou zděné, z plných pálených cihel, s několika viditelnými statickými poruchami na obvodovém nosném zdivu. Stropní konstrukce jsou provedeny s rovným podhledem. Krov je dřevěný vaznicový trámový. Zastřešení je tvořeno sedlovou střechou a polovalbovou střechou s mansardou. Střešní krytina je z osinkocementových šablon. Klempířské konstrukce jsou osazeny z pozinkovaného plechu. Vnitřní omítky jsou dvouvrstvé vápenné hladké štukové, s malbami, výrazně poškozené vzlínající vlhkostí a zatékáním do objektu. Fasádní omítka je dvouvrstvá hladká, poškozená a dožilá. Venkovní obklad není proveden. Vnitřní obklady jsou provedeny z běžných bělninových obkladaček v prostoru koupelny včetně obložení vany. Schody jsou osazeny teracové. Dveře jsou osazeny dřevěné plné, náplňové. Vrata jsou osazena kovová plná, dvoukřídlová. Okna jsou osazena dřevěná špaletová. Podlahy jsou betonové a teracové. Vytápění není zajištěno. V objektu není provedena elektroinstalace. Bleskosvod je na objektu osazen. V objektu je proveden rozvod studené vody i teplé vody v ocelovém potrubí, dožilém. Zdroj ohřevu teplé vody není osazen. Instalace plynu není provedena. Kanalizace je v litinovém a v kameninovém potrubí. Sporák není osazen. Z hygienických zařízení je osazena ocelová vana. WC je osazeno suché v mezipatře. Výtah není osazen. Ostatní konstrukce nejsou v objektu provedeny.

Objekt je celkově v havarijním stavebně technickém stavu, který odpovídá uvedenému stáří, konstrukčnímu provedení z doby výstavby a neprováděné mnohaleté již ani nejzákladnější údržbě.

### 2.1.2 Charakteristika stavby

CZCC: 	111

SKP: 	46.21.11

Typ: 	C - podsklepený, s jedním nadzemním podlažím

Druh konstrukce: 	Zděná

### 2.1.3 Obestavěný prostor

Spodní stavba 	21,35*10,51*2,20 	= 	 493.65 m3

Vrchní stavba 	21,35*10,51*4,40 	= 	 987.31 m3

Zastřešení 	21,35*10,51*5,56/2 	= 	 623.80 m3

----------------

celkem = 	 2104.76 m3

### 2.1.5 Opotřebení stavby

Při stáří 116 let a životnosti 130 let činí základní opotřebení stavby 89.2308%.

## 2.2 Hospodářská stavba, na stavební parcele číslo 25/1

### 2.2.1 Popis

Předmětem ocenění je objekt zděné hospodářské stavby. Objekt je bez podzemního podlaží a s jedním nadzemním podlažím pod sedlovou střechou. Objekt byl postaven okolo roku 1900 na stavební parcele číslo 25/1. Všechny konstrukce dlouhodobé životnosti i konstrukce krátkodobé životnosti jsou v objektu původní, z roku výstavby, téměř dožilé.

Vnitřní účelová dispozice:

- 1. NP: hospodářské prostory chovu hospodářských zvířat; skotu

a koní

Základové konstrukce stavby jsou běžného zakládání, zhotovené z prostého betonu, vytvořené jako betonové pasy proložené kamenem, bez provedených vodorovných izolací proti zemní vlhkosti. Podezdívka je cihelná. Svislé nosné konstrukce stavby jsou zděné, z plných pálených cihel. Stropní konstrukce jsou provedeny s rovným podhledem. Krov je dřevěný vaznicový trámový, poškozený a dožilý. Zastřešení je tvořeno sedlovou střechou. Střešní krytina je z pálených tašek, místy chybějících. Klempířské konstrukce nejsou osazeny. Vnitřní omítky jsou dvouvrstvé vápenné hladké, poškozené vzlínající vlhkostí i zatékáním. Fasádní omítka je dvouvrstvá hladká, poškozená a dožilá. Venkovní obklad není proveden. Vnitřní obklady nejsou provedeny. Schodiště není osazeno. Dveře jsou osazeny dřevěné plné, svlakové. Vrata nejsou osazena. Okna jsou osazena dřevěná jednoduchá. Podlahy jsou betonové. Vytápění není zajištěno. V objektu není provedena elektroinstalace. Bleskosvod není na objektu osazen. Rozvod vody není proveden. Zdroj ohřevu teplé vody není osazen. Instalace plynu není provedena. Kanalizace není provedena. Hygienická zařízení nejsou osazena. Ostatní konstrukce nejsou v objektu provedeny.

Objekt je celkově v havarijním stavebně technickém stavu, který odpovídá uvedenému stáří, konstrukčnímu provedení z doby výstavby a neprováděné mnohaleté již ani nejzákladnější údržbě.

### 2.2.2 Charakteristika stavby

CZCC: 	1271

SKP: 	46.21.15.2..2

Typ podle účelu užití: 	L - budovy pro zeměděl. živočišná produkce

Druh konstrukce: 	Zděné

### 2.2.3 Obestavěný prostor

Spodní stavba 	0 	= 	 0.00 m3

Vrchní stavba 	25,42*6,30*4,17 	= 	 667.81 m3

Zastřešení 	25,42*6,30*3,16/2 	= 	 253.03 m3

----------------

celkem = 	 920.84 m3

### 2.2.5 Opotřebení stavby

Při stáří 116 let a životnosti 130 let činí základní opotřebení stavby 89.2308%.

## 2.3 Zděná stavba kolny, na stavební parcele číslo 25/1

### 2.3.1 Popis

Předmětem ocenění je objekt zděné vedlejší stavby kolny. Stavba je bez podzemního podlaží a s jedním nadzemním podlažím pod sedlovou střechou ve dvou výškových úrovních. Objekt byl postaven okolo roku 1900 na stavební parcele číslo 25/1. Všechny konstrukce dlouhodobé životnosti i konstrukce krátkodobé životnosti jsou v objektu původní, z roku výstavby, zcela dožilé.

Vnitřní účelová dispozice:

- 1. NP: prostory kolny

Základové konstrukce stavby jsou běžného zakládání, zhotovené z prostého betonu, vytvořené jako betonové pasy proložené kamenem, bez provedených vodorovných izolací proti zemní vlhkosti. Podezdívka je kamenná. Svislé nosné konstrukce stavby jsou zděné, z plných pálených cihel. Stropní konstrukce jsou provedeny s rovným podhledem, z části propadlé. Krov je dřevěný vaznicový trámový, dožilý. Zastřešení je tvořeno sedlovou střechou, ve dvou výškových úrovních. Střešní krytina je z pálených tašek. Klempířské konstrukce nejsou osazeny. Vnitřní omítky jsou dvouvrstvé vápenné hladké, poškozené zatékáním i vzlínající vlhkostí, dožilé. Fasádní omítka je dvouvrstvá hladká, poškozená a dožilá. Venkovní obklad není proveden. Vnitřní obklady nejsou provedeny. Schodiště není osazeno. Dveře jsou osazeny dřevěné plné. Vrata nejsou osazena. Okna jsou osazena dřevěná jednoduchá, ven a dovnitř otevíravá. Podlahy jsou betonové. Vytápění není zajištěno. V objektu není provedena elektroinstalace. Bleskosvod není na objektu osazen. Rozvod vody není proveden. Zdroj ohřevu teplé vody není osazen. Instalace plynu není provedena. Kanalizace není provedena. Hygienická zařízení nejsou osazena. Ostatní konstrukce nejsou v objektu provedeny.

Objekt je celkově v havarijním stavebně technickém stavu, který odpovídá uvedenému stáří, konstrukčnímu provedení z doby výstavby a neprováděné mnohaleté již ani nejzákladnější údržbě. Stavba již hrozí zřícením a proto je kalkulována pouze jako hodnota zbytkového materiálu.

### 2.3.2 Charakteristika stavby

CZCC: 	1274

SKP: 	46.21.19.9

Typ: 	B1 - nepodsklepené

Druh konstrukce: 	Zděná v tloušťce nad 15 cm

### 2.3.3 Obestavěný prostor

Spodní stavba 	0 	= 	 0.00 m3

Vrchní stavba 	(8,17*6,45*4,65)+(4,77*3,63*4,65)	 = 	 325.55 m3

Zastřešení 	(8,17*6,45*4,51/2)+(4,77*3,63*

4,51/2) 	= 	 157.88 m3

----------------

celkem = 	 483.43 m3

### 2.3.5 Opotřebení stavby

Při stáří 116 let a životnosti 120 let činí základní opotřebení stavby 96.6667%.

## 2.4 Zděná stavba dílny, na stavební parcele číslo 25/1

### 2.4.1 Popis

Předmětem ocenění je objekt zděné stavby bývalé opravárenské dílny. Stavba je s jedním částečným podzemním podlažím, zapuštěným v hloubce 2,20 m pod úrovní okolního terénu a s jedním nadzemním podlažím pod sedlovou střechou. Objekt byl postaven okolo roku 1900 na stavební parcele číslo 25/1. Všechny konstrukce dlouhodobé životnosti i konstrukce krátkodobé životnosti jsou v objektu původní, z roku výstavby, zcela dožilé.

Vnitřní účelová dispozice:

- 1. PP: sklepní prostor

- 1. NP: dílenské prostory opravny zemědělské techniky

- podkroví: volný půdní prostor

Základové konstrukce stavby jsou běžného zakládání, zhotovené z prostého betonu, vytvořené jako betonové pasy proložené kamenem, bez provedených vodorovných i svislých izolací proti zemní vlhkosti. Podezdívka je kamenná. Svislé nosné konstrukce stavby jsou zděné, z plných pálených cihel. Stropní konstrukce je provedena jako jednoduchý dřevěný prkenný záklop. Krov je dřevěný vaznicový trámový, zcela dožilý. Zastřešení je tvořeno sedlovou střechou. Střešní krytina je z pálených tašek. Klempířské konstrukce nejsou osazeny. Vnitřní omítky jsou dvouvrstvé vápenné hladké, dožilé. Fasádní omítka je dvouvrstvá hladká, poškozená a dožilá. Venkovní obklad není proveden. Vnitřní obklady nejsou provedeny. Schodiště není osazeno. Dveře jsou osazeny dřevěné svlakové. Vrata nejsou osazena. Okna nejsou osazena. Podlaha je tvořena pouze hliněným mlatem. Vytápění není zajištěno. V objektu není provedena elektroinstalace. Bleskosvod není na objektu osazen. Rozvod vody není proveden. Zdroj ohřevu teplé vody není osazen. Instalace plynu není provedena. Kanalizace není provedena. Hygienická zařízení nejsou osazena. Ostatní konstrukce nejsou v objektu provedeny.

Objekt je celkově v havarijním stavebně technickém stavu, který odpovídá uvedenému stáří, konstrukčnímu provedení z doby výstavby a neprováděné mnohaleté již ani nejzákladnější údržbě.

### 2.4.2 Charakteristika stavby

CZCC: 	123

SKP: 	46.21.14.2.1

Typ podle účelu užití: 	R - (oprava, údržba)

Druh konstrukce: 	Zděné

### 2.4.3 Obestavěný prostor

Spodní stavba 	5,70*4,76*2,20 	= 	 59.69 m3

Vrchní stavba 	11,54*11,35*6,92 	= 	 906.37 m3

Zastřešení 	11,54*11,35*2,89/2 	= 	 189.26 m3

----------------

celkem = 	 1155.33 m3

### 2.4.5 Opotřebení stavby

Při stáří 116 let a životnosti 120 let činí základní opotřebení stavby 96.6667%.

## 2.5 Zděná stavba vepřína, na stavební parcele č. 45/3

### 2.5.1 Popis

Předmětem ocenění je objekt zděné stavby bývalého vepřína. Stavba je bez podzemního podlaží a s jedním nadzemním podlažím s chybějícím zastřešením. Objekt byl postaven okolo roku 1900 na cizí stavební parcele číslo 45/3. Všechny konstrukce dlouhodobé životnosti i konstrukce krátkodobé životnosti jsou v objektu původní, z roku výstavby, zcela dožilé.

Vnitřní účelová dispozice:

- 1. NP: původní prostor chovu vepřů

Základové konstrukce stavby jsou běžného zakládání, zhotovené z prostého betonu, vytvořené jako betonové pasy proložené kamenem, bez provedených vodorovných izolací proti zemní vlhkosti. Podezdívka je kamenná. Svislé nosné konstrukce stavby jsou zděné, z plných pálených cihel. Stropní konstrukce jsou dožilé a propadlé. Krov je dřevěný trámový, dožilý a propadlý. Zastřešení chybí. Střešní krytina chybí. Klempířské konstrukce nejsou osazeny. Vnitřní úprava povrchu je provedena vápennou omítkou, poškozenou a dožilou. Fasádní omítka je dvouvrstvá hladká, dožilá a opadaná. Venkovní obklad není proveden. Vnitřní obklady nejsou provedeny. Schody nejsou osazeny. Dveře nejsou osazeny. Vrata nejsou osazena. Okna nejsou osazena. Podlaha je betonová. Vytápění není zajištěno. V objektu není provedena elektroinstalace. Bleskosvod není na objektu osazen. V objektu není proveden rozvod vody. Zdroj ohřevu teplé vody není osazen. Instalace plynu není provedena. Kanalizace není provedena. Sporák není osazen. Hygienická zařízení nejsou osazena. WC není osazeno. Ostatní konstrukce nejsou v objektu provedeny.

Objekt je celkově v havarijním stavebně technickém stavu, který odpovídá uvedenému stáří, konstrukčnímu provedení z doby výstavby a neprováděné mnohaleté již ani nejzákladnější údržbě. Stavba je již z části zřícená a proto je kalkulována pouze jako hodnota zbytkového materiálu.

### 2.5.2 Charakteristika stavby

CZCC: 	1271

SKP: 	46.21.15.2..2

Typ podle účelu užití: 	L - budovy pro zeměděl. živočišná produkce

Druh konstrukce: 	Zděné

### 2.5.3 Obestavěný prostor

Spodní stavba 	0 	= 	 0.00 m3

Vrchní stavba 	19,80*10,97*4,26 	= 	 925.30 m3

----------------

celkem = 	 925.30 m3

### 2.5.5 Opotřebení stavby

Při stáří 116 let a životnosti 120 let činí základní opotřebení stavby 96.6667%.

# 4. OBVYKLÁ CENA

## 4.1 TRŽNÍ OCENĚNÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ

### 4.1.1 Popis

Způsob ocenění:

===============

V případě stanovení tržní hodnoty oceňovaných nemovitostí je nutno konstatovat skutečnost, že se jedná o prodej majetku v exekučním řízení. Základním rozhodovacím kritériem při volbě způsobu ocenění - odhadu tržní hodnoty se stala metoda porovnávací a metoda věcné hodnoty, neboť stanovení obvyklé ceny výnosovým způsobem, která vychází zejména ze základních hodnot zjištěných z celkových výnosů z pronájmu nemovitostí a s ohledem na možné dosažitelné výnosy po dobu, po kterou bude povinný nemovitosti vlastnit, a to s ohledem na místo polohy i kapacitu trhu v produkci daného nemovitého majetku, je v daném případě velmi obtížně reálné.

Soubor nemovitých věcí je specifikován v soupisu jednotlivých nemovitostí, stavebních objektů, vlastnictvím parcel a velikostí plošné výměry a druhů pozemků včetně fotodokumentace.

Legislativní úpravy:

====================

U uvedených nemovitostí jsou v katastru nemovitostí zapsána zástavní práva, která byla na nemovité věci uvalena.

Zástavní práva uvalená na jednotlivé nemovité věci zanikají prodejem tohoto nemovitého majetku.

Nemovitý majetek je v exekučním řízení povinného, jako fyzické osoby.

- Obvyklá cena:

Obvyklou cenou se pro účely Zákona o oceňování majetku číslo 151/1997 Sb. rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním.

S ohledem na skutečnost, že vlastník nemovitých věcí nesmí s nemovitým majetkem nikterak nakládat ani jej pronajímat, nelze tak využít výnosový způsob ocenění. Tržní hodnota nemovitého majetku je tak odhadována na základě stanovení obvyklé ceny metodou porovnávací a metodou věcné hodnoty s přihlédnutím zejména k aktuálnímu stavebnímu a technickému stavu nemovitých věcí. Daný soubor nemovitostí je úzce specifikován jeho stavebně technickým charakterem, a proto je jiné využití nemovitostí sice možné, vždy však za předpokladu nutnosti velkého množství finančních investic do souboru nemovitostí, a to s ohledem na jejich stávající podstandardní a havarijní konstrukční a stavební stav.

Pro tržní ocenění jsou vzaty v úvahu zejména tyto faktory: ==========================================================

- časový faktor nabídky - rizikový faktor v zániku zástavních práv v katastru nemovitostí - exekutor neručí za vady na nemovitých věcech - technický, konstrukční a stavební stav objektů - místní poloha - velikost pozemků - vlastnictví parcel - využitelnost staveb - energetická náročnost prostorů - náklady na provoz objektů - nejlepší využití nemovitého majetku - obecné podmínky v dané lokalitě - obecné ekonomické vyhlídky a specifické podmínky nemovitostí - poptávka na trhu po tomto druhu nemovitého majetku - závazková práva

## 4.2 Věcná hodnota nemovitých věcí - definice

### 4.2.1 Popis

Věcná hodnota nemovitých věcí je dána součtem zůstatkových hodnot veškerých jeho částí. Podle stavu, provedení, konstrukcí a vybavenosti byla zjištěna odpovídající cena za konkrétní měrnou jednotku. Zůstatkové hodnoty jsou určeny z reprodukčních pořizovacích cen, snížených o adekvátní míru opotřebení s ohledem na skutečný stavebně technický stav a morální zastarání nemovitých věcí.

Toto ocenění je zpravidla podkladem v rozhodovacím procesu investora, zda je výhodnější a ekonomicky efektivnější koupit již existující nemovitost, nebo vybudovat nemovitost novou. K této hodnotě je dále nutno přičíst hodnotu pozemků, jsou-li však ve vlastnictví majitele oceňovaných stavebních objektů.

U pozemků se vychází z výměr podle evidence katastru nemovitostí, z bonitních půdně ekologických jednotek pozemků, umístění pozemků v dané aglomeraci a možností jejich využití. Pro ocenění pozemků v dané lokalitě se stanoví reálná tržní hodnota za 1 m2 pozemku.

Zjištěné výsledky jsou tak pro tržní cenu u oceňovaných nemovitostí také použitelné, neboť se jedná o objekty s podstandardní konstrukční vybaveností i v havarijním stavu a bez základního příslušenství a věcná hodnota je tak reálná pro výpočet ceny obvyklé.

## 4.3 Věcná hodnota nemovitostí - objekt bydlení č.p. 17

### 4.3.1 Obestavěný prostor

Spodní stavba 	493,65 	= 	 493.65 m3

Vrchní stavba 	987,31 	= 	 987.31 m3

Zastřešení 	623,80 	= 	 623.80 m3

----------------

celkem = 	 2104.76 m3

### 4.3.2 Opotřebení stavby

Při stáří 116 let a životnosti 130 let činí celkové opotřebení stavby při použití lineární metody výpočtu 89.2308%.

### 4.3.3 Výpočet věcné hodnoty objektu

-----------------------------------------------------------------

Základní cena za m3 obestavěného prostoru 	= Kč 	 4.571,-

Index přepočtu základní ceny 		x 0.2500

-------------------

Cena za celý obestavěný prostor 2104.76 m3 	= Kč 	 2.405.214,49

Snížení ceny za opotřebení 89.2308% 	- Kč 	 2.146.192,13

Cena stavby po započtení opotřebení 	= Kč 	 259.022,36

-----------------------------------------------------------------

Věcná hodnota nemovitostí - objekt bydlení č.p. 17	Cena celkem Kč 	 259.022,-

## 4.4 Věcná hodnota nemovitostí - hospodářská stavba

### 4.4.1 Obestavěný prostor

Spodní stavba 	0 	= 	 0.00 m3

Vrchní stavba 	667,81 	= 	 667.81 m3

Zastřešení 	253,03 	= 	 253.03 m3

----------------

celkem = 	 920.84 m3

### 4.4.2 Opotřebení stavby

Při stáří 116 let a životnosti 130 let činí celkové opotřebení stavby při použití lineární metody výpočtu 89.2308%.

### 4.4.3 Výpočet věcné hodnoty objektu

-----------------------------------------------------------------

Základní cena za m3 obestavěného prostoru 	= Kč 	 2.075,-

Index přepočtu základní ceny 		x 0.5000

-------------------

Cena za celý obestavěný prostor 920.84 m3 	= Kč 	 955.371,50

Snížení ceny za opotřebení 89.2308% 	- Kč 	 852.485,63

Cena stavby po započtení opotřebení 	= Kč 	 102.885,87

-----------------------------------------------------------------

Věcná hodnota nemovitostí - hospodářská stavba 	Cena celkem Kč 	 102.886,-

## 4.5 Věcná hodnota nemovitostí - zděná stavba kolny

### 4.5.1 Obestavěný prostor

Spodní stavba 	0 	= 	 0.00 m3

Vrchní stavba 	325,55 	= 	 325.55 m3

Zastřešení 	157,88 	= 	 157.88 m3

----------------

celkem = 	 483.43 m3

### 4.5.2 Opotřebení stavby

Při stáří 116 let a životnosti 120 let činí celkové opotřebení stavby při použití lineární metody výpočtu 96.6667%.

### 4.5.3 Výpočet věcné hodnoty objektu

-----------------------------------------------------------------

Základní cena za m3 obestavěného prostoru 	= Kč 	 2.616,-

Index přepočtu základní ceny 		x 0.2000

-------------------

Cena za celý obestavěný prostor 483.43 m3 	= Kč 	 252.930,58

Snížení ceny za opotřebení 96.6667% 	- Kč 	 244.499,64

Cena stavby po započtení opotřebení 	= Kč 	 8.430,94

-----------------------------------------------------------------

Věcná hodnota nemovitostí - zděná stavba kolny 	Cena celkem Kč 	 8.431,-

## 4.6 Věcná hodnota nemovitostí - zděná stavba dílny

### 4.6.1 Obestavěný prostor

Spodní stavba 	59,69 	= 	 59.69 m3

Vrchní stavba 	906,37 	= 	 906.37 m3

Zastřešení 	189,26 	= 	 189.26 m3

----------------

celkem = 	 1155.32 m3

### 4.6.2 Opotřebení stavby

Při stáří 116 let a životnosti 120 let činí celkové opotřebení stavby při použití lineární metody výpočtu 96.6667%.

### 4.6.3 Výpočet věcné hodnoty objektu

-----------------------------------------------------------------

Základní cena za m3 obestavěného prostoru 	= Kč 	 2.310,-

Index přepočtu základní ceny 		x 0.7000

-------------------

Cena za celý obestavěný prostor 1155.32 m3 	= Kč 	 1.868.152,44

Snížení ceny za opotřebení 96.6667% 	- Kč 	 1.805.881,31

Cena stavby po započtení opotřebení 	= Kč 	 62.271,13

-----------------------------------------------------------------

Věcná hodnota nemovitostí - zděná stavba dílny 	Cena celkem Kč 	 62.271,-

## 4.7 Věcná hodnota nemovitostí - zděná stavba vepřína

### 4.7.1 Obestavěný prostor

Spodní stavba 	0 	= 	 0.00 m3

Vrchní stavba 	925,30 	= 	 925.30 m3

----------------

celkem = 	 925.30 m3

### 4.7.2 Opotřebení stavby

Při stáří 116 let a životnosti 120 let činí celkové opotřebení stavby při použití lineární metody výpočtu 96.6667%.

### 4.7.3 Výpočet věcné hodnoty objektu

-----------------------------------------------------------------

Základní cena za m3 obestavěného prostoru 	= Kč 	 2.075,-

Index přepočtu základní ceny 		x 0.6000

-------------------

Cena za celý obestavěný prostor 925.30 m3 	= Kč 	 1.151.998,50

Snížení ceny za opotřebení 96.6667% 	- Kč 	 1.113.598,93

Cena stavby po započtení opotřebení 	= Kč 	 38.399,57

-----------------------------------------------------------------

Věcná hodnota nemovitostí - zděná stavba vepřína 	Cena celkem Kč 	 38.400,-

## 4.8 Cena nemovitých věcí v místě a čase obvyklá

### 4.8.1 Popis

Stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí jako celku

***************************************************

Při analýze pro stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí jako celku byl vzat v úvahu zejména faktický stav nemovitých věcí, lokalita, celková využitelnost, vlastnické vztahy, přístup, inženýrské sítě, poloha v místě apod.

Analýza použitých metod dochází k závěru, že s ohledem na rozsah stavebního a neexistenci pozemkového fondu hodnocených nemovitých věcí, polohu v místě, účel možného současného i budoucího využití jednotlivých částí nemovitých věcí, ale hlavně jeho stavebně technický stav, je optimálním zjištěním obvyklé ceny "Metoda porovnávací" a Metoda věcné hodnoty."

Zjištěná obvyklá cena je tak reálná i jako metoda porovnávací při srovnání s nabídkovými prodeji obdobných nemovitých věcí a jejich možnými dosažitelnými prodejními cenami. Tato metoda je založena na srovnání předmětných nemovitých věcí s obdobnými nemovitými věcmi, jejichž úplatný převod vlastnictví co nejblíže odpovídá oceňovaným nemovitým věcem a je srovnatelný s nabídkami na trhu nemovitostí.

Ocenění je prováděno z hlediska substance (obestavěný prostor, zastavěná plocha, užitná plocha, počet podlaží, poloha v lokalitě, konstrukční systémy, vybavenost, fyzické opotřebení, stav nemovitého majetku, sklonitost terénu, vlastnictví parcel, velikost pozemků, tvar parcel, využitelnost plochy, vliv nabídky a poptávky apod.).

METODA POROVNÁVACÍ:

===================

Dle porovnávací metody jsou srovnatelné rodinné domy v dané lokalitě v době ocenění obchodovány:

- nabízené rodinné domy v blízkém okolí oceňovaných nemovitých

věcí v katastrálním území Letov:

A) rodinný dům 420.000,- Kč; 90m2 , pozemek 2.170m2 , Letov,

B) rodinný dům 479.000,- Kč; 112m2 , pozemek 2.170m2 , Letov.

Nabídky jsou aktuální, avšak požadované ceny nereálné s ohledem na to, že v jejich ceně jsou zahrnuty i provize a poplatky. Dále dle Českého statistického úřadu bylo zjištěno, že ceny nabídkové byly od roku 2012 v průměru o 20 % vyšší než ceny skutečné realizované a tento stav trval obdobně i v roce 2013 až 2015 a přetrvává i v roce 2016.

Z tohoto důvodu je ocenění provedeno dle současné reálné situace na trhu s nemovitým majetkem v době a místě obvyklé, a to především s ohledem na stavební a konstrukční stav objektů, vlastnictví parcel, tvar pozemků, plochu parcel a především s ohledem na celkovou reálnou využitelnost a stav oceňovaných nemovitých věcí.

Obvyklá cena, resp. její platnost je omezena faktory, které mohou nastat po provedeném ocenění a mohou tak mít vliv na výši ceny obvyklé.

### 4.8.2 Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí

-----------------------------------------------------------------

Věcná hodnota (časová cena) 	= Kč 	 471.010,-

Cena zjištěná porovnávacím způsobem 	= Kč 	 470.000,-

Obvyklá cena nemovitých věcí

odvozená z výše uvedených hodnot 	= Kč 	 470.000,-

-----------------------------------------------------------------

Cena nemovitých věcí v místě a čase obvyklá 	Cena celkem Kč 	 470.000,-

# 5. REKAPITULACE OBVYKLÉ CENY

-----------------------------------------------------------------

Obvyklá cena nemovitých věcí celkem 	Kč 	 470.000,-

Slovy: Čtyřistasedmdesáttisíc Kč

V Hradci Králové, dne 4.října 2016

....................

vypracoval